### Инструкция

### по хранению и подготовке к эксплуатации объёмных наклеек (шильдов)

### 1. Хранение наклеек.

Готовые наклейки должны хранится на листах, в картонной таре (коробке), в помещении с 35-50 % относительной влажностью при температуре 23-30 градусов по Цельсию. Необходимо исключить попадание прямых солнечных лучей на наклейки и доступ воздуха к клеящему слою.

### 2. Подготовка поверхности.

2.1. Перед наклеиванием шильдов поверхность, на которую они будут наклеиваться, необходимо очистить от грязи, пыли, пятен, следов мела, туши, масляных карандашей и обезжирить. Наклеивание производить только на чистую и сухую поверхность.

2.2. Наклеивание производится при температуре воздуха от 10 до 50 градусов по Цельсию.

2.3. Допускается производить наклейку при более низкой температуре воздуха на поверхность, предварительно подогретую до этой температуры.

### 3. Наклеивание шильдов.

3.1. При переклеивании шильда с подложки (защитной бумаги) на нужную поверхность не допускается касаться клеящего слоя пальцами, чтобы не нарушить адгезионных свойств клея.

3.2. Шильд наклеивается последовательно, не допускается появление воздушных полостей (пузырей) между поверхностью и наклейкой.

3.3. После наклеивания рекомендуется прижать шильд специальным мягким ракелем, обёрнутым в ткань во избежание повреждения глянцевой поверхности эмблемы.

3.4. Окончательная адгезия клеевого слоя шильда к изделию наступает через 72 часа после наклеивания, поэтому в течение этого времени изделия с наклеенными шильдами необходимо хранить в рекомендованном для наклеивания температурном режиме